## Slide 1: 【逆風自走車】 國二 能源與動力
授課教師：王思諭 Szu-Yu,Wang

## Slide 2: 活動介紹
Activity Introduction

## Slide 3: 歷屆作品

## Slide 4: 歷屆作品

## Slide 5: 歷屆作品

## Slide 6: 確認問題 Define Problem 01

## Slide 7: 任務目標
製作一輛能在最短時間內抵達終點的逆風車。
Start
Goal
70
80
100

## Slide 8: 確認問題
時間：含設計製作與競賽，共 6-7 節課。
逆風車場地寬度： 20 公分，長度： 113 公分
風源使用：吹風機，垂直距離約： 8-15 公分
風源可以跟著逆風車移動
工具：線鋸機、鑽床、剪刀、尖嘴鉗

## Slide 9: 競賽規則
  逆風車經 2 次調整仍故障，則提前被淘汰。
  逆風車在賽道原地停止超過 5 秒則被淘汰。

## Slide 10: 評分標準
加工技巧 | 車架整體組裝完成，加工技巧不歪斜 | 35%
扇葉設計 | 扇葉安裝完成，能夠順利轉動不卡卡 | 25%
競賽成績 | 逆風車能夠順利完成賽道 | 40%
項目 | 加工技巧 | 扇葉設計 | 競賽成績
比重 | 35% | 25% | 40%

## Slide 11: 可用資源
部位 | 名稱 | 規格 | 數量
車體結構 | 方木條 | 12mm x 12mm x 90cm | 1
傳動機構 | 鋼軸 | ∅2mm x 72mm | 4
 | 平(主軸)齒輪 | 模數 0.5 x 16 齒 | 3
 | 平齒輪 | 模數 0.5 x 48 齒 | 5
 | 冠狀齒輪 | 模數 0.5 x 36 齒 | 2
扇葉 |  | 不可太軟或太薄 | 1

## Slide 12: 核心知識 1:機構 02

## Slide 13: 精度與裕度
齒輪 咬合太鬆容易打滑空轉，太緊則會增加摩擦力，使機構不容易轉動
軸孔 太鬆輪軸容易滑動，太緊輪軸轉不動。
鑽頭徑度大約比輪軸粗0.5mm

## Slide 14: 齒輪傳動
利用兩齒輪的輪齒相互嚙合
傳遞動力和運動的機械傳動。
在所有的機械傳動中，
齒輪傳動應用最廣，可用來傳遞相對位置不遠
的兩軸之間的運動和動力。
如:汽車, 手搖鑽, 立可帶
Notes: 快速搞懂齒輪！這 8 種你都該認識
https://www.youtube.com/watch?v=o4qY2HVwBJM

## Slide 15: 皮帶輪傳動
皮帶傳動是利用張緊在帶輪上的柔性帶
進行運動或動力傳遞的一種機械傳動。
根據傳動原理的不同，有靠帶與帶輪間的
摩擦力傳動的摩擦型帶傳動，
也有靠帶與帶輪上的齒相互嚙合傳動的同步帶傳動。 如:空壓機、鑽床

## Slide 16: 摩擦輪傳動
摩擦輪傳動是指利用兩個或兩個以上
互相壓緊的輪子間的摩擦力傳遞動力和運動的機械傳動。
摩擦輪傳動可分為定傳動比傳動和變傳動比傳動兩類。
而定傳動比摩擦輪傳動，分為圓柱平摩擦輪傳動、
圓柱槽摩擦輪傳動和圓錐摩擦輪傳動 3種型式。
如:樂園的海盜船、
自動發球機

## Slide 17: 齒輪傳動的特點
效率高 | 在常用的機械傳動中，以齒輪傳動效率為最高。
結構緊湊 | 比帶、鏈傳動所需的空間尺寸小。
傳動比穩定 | 傳動比穩定往往是對傳動性能的基本要求。齒輪傳動獲得廣泛應用，正是由於其具有這一特點。
工作可靠、壽命長 | 設計製造正確合理、使用維護良好的齒輪傳動，壽命可長達一二十年，這對車輛及在礦井內工作的機器尤為重要。

## Slide 18: 蒐集資料 03

## Slide 19: 風力機的應用-風帆水上航行

## Slide 20
風力機-風車的應用-磨坊、抽水、發電機
約西元前七世紀古中國及波斯即已設計風車用於汲水、灌溉及磨碎穀物。
後來荷蘭、希臘等歐洲國家將風車加以改良，成為中世紀歐洲重要的動力來源。
荷蘭風車
Notes: 只是給你看風力帶動馬達：https://www.youtube.com/watch?v=s1mKaN1tmtQ

## Slide 21
風車的應用-風力發電機
19世紀末丹麥的氣象學家保羅拉庫爾（Poul La Cour）製造了第一部風力發電機（wind turbine），自此風能技術的研發皆朝向發電方式發展。
Notes: 風力發電機的原理(只是給你看風機與馬達)：https://www.youtube.com/watch?v=gaui5HiIDG4

## Slide 22: 作品各部件介紹 04

## Slide 23: 一、部件名稱

## Slide 24: 鋼軸與各齒輪安裝位置
48T
平齒輪
16T
平齒輪
16T
平齒輪
48T
平齒輪*4
36T
冠狀齒輪

## Slide 25: 二、車體結構
接合處穩固不晃動
受風面積(風阻)盡量小

## Slide 26: 05
傳動機構製作

## Slide 27: 05-1 鋸切

## Slide 28: 可用資源
部位 | 名稱 | 規格 | 數量
車體結構 | 方木條 | 12mm x 12mm x 90cm | 1
傳動機構 | 鋼軸 | ∅2mm x 72mm | 4
 | 平(主軸)齒輪 | 模數 0.5 x 16 齒 | 3
 | 平齒輪 | 模數 0.5 x 48 齒 | 5
 | 冠狀齒輪 | 模數 0.5 x 36 齒 | 2
扇葉 |  | 不可太軟或太薄 | 1

## Slide 29
12*12*70mm*2
12*12*56mm*2
12*12*26mm*1
12*12*22mm*2
扇葉自己準備
7.2cm鋼軸＊4
厚齒輪＊3
薄齒輪＊5
冠狀齒輪＊2
12*12*100mm*2
♕

## Slide 30: 鋸下七塊零件，並砂磨至相同長度
尺寸數量
10cm X 2
7cm X 2
5.6cm X 2
2.6cm X 1
2.2cm X 2 (先不鋸)
鋸切務必留0.1cm鋸路
10cm
10cm

## Slide 31: 線鋸機介紹
Sawing Machine Introduction

## Slide 32: 電動加工機具
生科教室中許多加工機具，都是以馬達為動力來源。
線鋸機
砂帶機
圓盤機
鑽床
132

## Slide 33: 電動加工機具：線鋸機
進行鋸切加工，將工作物切斷。
藉由線鋸條上的鋸齒刀鋒，不斷在材料上運動以達成切削作用。
線鋸條

## Slide 34: 電動加工機具：線鋸機
馬達旋轉 →帶動曲柄或凸輪 →透過連桿傳動 →鋸條直線往復運動

## Slide 35: 05-2 鑽孔

## Slide 36
1.5
x
7 cm X 2(一起鑽洞)
沒打勾那面量1.5
1.3
x
1.3
x
10cm X 2(一起鑽洞)
2.2cm (先鑽洞再鋸)
2.2cm
2.2cm

## Slide 37
兩塊疊合黏起來一起鑽孔，使孔洞對齊
2.2cm 先鑽洞再鋸

## Slide 38
長邊放左邊
打勾對齊
10cm打勾作記號
對齊換邊照樣對齊
7cm
10cm
10cm

## Slide 39
26
22
70
100
13
13
15
10
56
7

## Slide 40
Ø2.50
56.00
100.00
26.00
70.00
22.00
Ø2.50
15.00
13.00

## Slide 41
70
70
26
56
56
100
100
可放入鋼軸目測是否對齊
2.2
2.2

## Slide 42: 05-3 組裝

## Slide 43
順序：結構固定→傳動零件→止擋與車輪
(結構) (機構) (微調)

## Slide 44: 黏合車體結構
兩塊22mm小木塊先不黏，後續根據傳動齒輪咬合位置再黏上

## Slide 45
平放置桌上
使用鐵槌敲打
安裝前輪
(前輪為2.5)
安裝上後輪
中間處穿過冠狀齒輪

## Slide 46
扇葉軸平放桌上用手往下挪
(後輪方向的小齒輪鋼軸不凸出)
最後前輪裝上大齒輪

## Slide 47: 熱熔膠 V.S. 木工膠
熱融膠槍製作較快速，但融膠易因溫度不足冷卻而產生厚度，需注意充分加熱
木工膠需要乾燥時間，可輔以小夾具或寬版橡皮筋幫助加壓固定

## Slide 48: 將鋼軸與齒輪安裝至定位
48T
平齒輪
16T
平齒輪
16T
平齒輪
48T
平齒輪*4
36T
冠狀齒輪

## Slide 49: 核心知識 2:風扇 06

## Slide 50: 三、扇葉設計
承風口

## Slide 51: 扇葉如何轉動

## Slide 52: 扇葉設計因素-葉片數目
葉片數目
多
少
重量輕易轉動

受風面較少
受風面較多

扇葉重難轉動

## Slide 53: 扇葉設計因素-扭轉角度
風阻較小
旋轉力大
※過大則有反效果
扭轉角度
大
小
風阻較大
旋轉力小
易產生渦流

## Slide 54: 扇葉設計因素-扇葉半徑
轉動力矩大

轉動所需風能高
扇葉半徑
長
短
對軸心負擔小

轉動力矩小

## Slide 55: 扇葉類型-水平軸
水平軸的扇葉轉軸與地面平行，特色是葉片能擷取較多風能、轉速較快，但缺點是扇葉必須正對風源，才能有較好的動力表現。

## Slide 56: 扇葉類型-垂直軸
垂直軸的扇葉轉軸與地面成直角，特色是任何風向皆可利用，但需要較強勁的風力才能啟動。

## Slide 57
風扇設計
07

## Slide 58: 1) 使用適當材料製作風扇
注意風扇直徑大小，要避免跟車體產生干擾

## Slide 59: 哪一個效能較佳？

## Slide 60: 2) 扭轉葉片角度
等分後剪開並扭轉葉片。
★葉片扭轉方向必須配合齒輪傳動方向(使車輪前進)

## Slide 61: 3) 將風扇黏到48T的齒輪上
對準正中央，避免轉動時產生不均勻抖動

## Slide 62: 測試修正
08

## Slide 63: 常見問題狀況

## Slide 64: 一、改變扇葉轉動方向
小心鋁片金屬疲勞的問題
車子倒退嚕

## Slide 65: 二、改變傳動零件咬合方式
車子倒退嚕

## Slide 66: 設計要素歸納
扇葉
軸向
葉數
大小
傳動機構
車體結構
矩形
三角
梯形
齒輪
皮帶輪